ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM

Mapa 1. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w Wielkopolsce w roku 2008

Degradacja klimatu akustycznego środowiska staje się – ze względu na swoją powszechność – jednym z najbardziej istotnych problemów, dotykających zarówno mieszkańców wielkich aglomeracji, jak i mniejszych ośrodków. Większość konfliktów akustycznych wynika z oddziaływania źródeł hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza drogowego.

Województwo wielkopolskie położone jest w korytarzu transportowym biegnącym z Europy Zachodniej przez Poznań i Warszawę na wschód, natomiast w kierunku północ-południe przez Poznań przebiega trasa łącząca Wybrzeże ze Śląskiem. Sieć dróg na terenie województwa tworzą: autostrada A-2 zrealizowana na odcinku od wschodniej granicy województwa do Nowego Tomyśla, drogi krajowe nr 2, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 22, 24, 25, 32, 36, 39, 72, 83 oraz droga S5 – obwodnica Śmigla.

Na sieć komunikacji kolejowej o łącznej długości 2013 km, w tym 1637 km eksploatowanych, składają się: linia Warszawa – Poznań – Kunowice, Poznań – Wrocław, Poznań – Szczecin, Poznań – Gniezno – Inowrocław, Poznań – Ostrów Wielkopolski – Katowice i Poznań – Kalisz – Zduńska Wola. Główne węzły kolejowe to Poznań, Piła i Ostrów Wielkopolski. Trasa Berlin – Poznań − Warszawa, na której kursują pociągi „Eurocity”, jako pierwsza w Polsce przystosowana została do europejskiego systemu szybkich przewozów.

Komunikacja tramwajowa funkcjonuje jedynie w stolicy regionu.

Na terenie województwa znajdują się trzy lotniska – usytuowane w granicach administracyjnych miasta Poznania lotnisko cywilne „Ławica” i wojskowe „Krzesiny” oraz lotnisko wojskowe w Powidzu. Niewielkie samoloty lądować mogą ponadto w Pile, Ostrowie Wielkopolskim – Michałkowie oraz na lotnisku szybowcowym w Lesznie.

Istotnym problemem dotyczącym klimatu akustycznego środowiska jest oddziaływanie hałasów związanych z działalnością toru samochodowego „Poznań”. Klimat akustyczny kształtowany jest również przez zakłady przemysłowe i usługowe. Coraz istotniejszą grupę źródeł hałasu stanowią placówki handlowe, puby, restauracje i dyskoteki.

Najtrudniejszym i najczęściej występującym problemem jest degradacja klimatu akustycznego środowiska w wyniku oddziaływania hałasów drogowych. Mimo niewątpliwych osiągnięć przemysłu samochodowego, pozwalających na stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych zmniejszających uciążliwość akustyczną pojazdów, rozbudowa sieci dróg i rosnące natężenie ruchu powodują coraz większą presję na środowisko. Wieloletnie badania wskazują na zwiększanie się obszarów poddanych nadmiernemu oddziaływaniu hałasu i niepokojące zmniejszanie powierzchni terenów o korzystnych warunkach akustycznych. Analiza danych statystycznych na przestrzeni lat 2000–2007 wykazuje stały wzrost ogólnej liczby pojazdów, w tym liczby pojazdów osobowych, z przejściowym spadkiem w roku 2005 (wykres 1).

Wykres 1. Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2000−2007 w województwie wielkopolskim, przy założeniu, że wartość wskaźników w 2000 roku równa jest 100%

(źródło: GUS)

Subiektywnie mniejsza dokuczliwość hałasów kolejowych, a także ograniczona częstotliwość kursowania pociągów sprawiają, że problem hałasów kolejowych ma mniejsze znaczenie w skali województwa.

Istotne uciążliwości akustyczne związane są natomiast z funkcjonowaniem lotnisk „Krzesiny” i „Ławica”. Wokół lotniska wojskowego wprowadzono w roku 2003 obszar ograniczonego użytkowania. Zmiana typu samolotów MIG 21 na F16 oraz rozwój lotniska doprowadziły pod koniec roku 2007 do zmiany zasięgu obszaru. Wprowadzono ograniczenia sposobu wykorzystania terenu oraz określono wymagania techniczne dla budynków. Najbardziej eksponowana na hałas jest zabudowa mieszkaniowa osiedla „Marlewo”, położonego w odległości około 1 km od końca pasa startowego. Obszar ograniczonego użytkowania lotniska obejmuje również część terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W roku 2004 wprowadzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska w Powidzu. W związku ze zmianami przepisów prawnych w zakresie ochrony przed hałasem oraz systemu funkcjonowania lotniska, przewidywana jest zmiana zasięgu uchwalonego obszaru.

Trwają działania zmierzające do wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska „Ławica”.

Badania WIOŚ potwierdziły występowanie przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w otoczeniu toru samochodowego „Poznań”. Degradacja klimatu akustycznego związana z działalnością obiektu wykracza poza granice administracyjne miasta Poznania.

Mimo znacznej liczby zakładów przemysłowych, oddziaływanie tej grupy obiektów na klimat akustyczny ma zwykle charakter lokalny i jest skutecznie ograniczane poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów kontroli.

Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku określa aktualnie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Dla klas terenu wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje podano dopuszczalny równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej (600–2200) i LAeqN w porze nocnej (2200−600) oraz dopuszczalne wartości wskaźników długookresowych LDWN i LN dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu i określonych przedziałów czasu. Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób zagospodarowania.

Dla hałasów drogowych i kolejowych dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–55 dB. Wartości te są wymagane zarówno w przypadku wskaźników oceny hałasu stosowanych w polityce długookresowej (poziom dzienno-wieczorno-nocny LDWN i długookresowy poziom nocny LN), jak również w odniesieniu do jednej doby (poziom równoważny hałasu LAeqD dla pory dnia i poziom równoważny hałasu LAeqN dla pory nocy). Spełnienie wymogów rozporządzenia nie gwarantuje mieszkańcom warunków, w których nie występuje uciążliwe oddziaływanie hałasu. Przyjęte standardy stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami i realnymi możliwościami ograniczania hałasów komunikacyjnych.

4.1. Hałasy komunikacyjne

4.1.1. Monitoring hałasów drogowych w wybranych punktach na terenie województwa

W roku 2008 badania monitoringowe hałasów drogowych wykonano w 40 punktach, w tym w 28 punktach w rejonie budynków mieszkalnych, w 11 punktach przy szkołach i przedszkolach, w jednym punkcie w rejonie szpitala. Stanowiska pomiarowe sytuowano najczęściej przed elewacjami budynków chronionych. Ponadto dla większości punktów zlokalizowanych przed linią zabudowy wykonano dodatkowo pomiary poziomu hałasu w tych samych przekrojach pomiarowych, w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni (na ogół w odległości 1 m od krawężnika). Dla części punktów badania zostały wykonane również w porze nocnej. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1 i na mapach 1 i 2.

Przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu w środowisku, określonych wymogami cytowanego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku, tj. wartości 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej oraz odpowiednio 55 dB w dzień i 50 dB w nocy dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, stwierdzono w niemal wszystkich badanych przypadkach. W dwóch przypadkach, tj. dla szkoły przy ul. Żwirki i Wigury w Gnieźnie i przedszkola w Złotowie (punkty 3 i 29), stwierdzone przekroczenia były szczególnie duże. W kolejnych dwóch przypadkach poziom hałasu pozostawał na granicy warunków określanych jako szczególnie uciążliwe (punkt 10 – pora nocna) lub wskazywał na możliwość wystąpienia takich warunków (punkt 15). W sześciu przypadkach (punkty 1b, 4, 22, 23, 24, 35) poziom hałasu kształtował się na granicy wartości dopuszczalnej. W dwóch przypadkach stwierdzono poprawne warunki akustyczne (punkty 25 i 26).

#### Mapa 2. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w roku 2008 /numery punktów zgodne z tabelą 1/

#### Tabela 1.Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w roku 2008 /wg WIOŚ/

| Lp. | Lokalizacja punktu | Równoważny poziom hałasu LAeq (dB) | Odległość zabudowy* | Natężenie ruchu (pojazdów/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | przy jezdni | na linii zabudowy |  | ogółem | pojazdy ciężkie |
| 1 | Wronki, ul. Nowowiejska 44, droga wojewódzka nr 184, 1 m od krawężnika jezdni | 68,7 |  | 20 m | 424 | 68 |
| 1a | jw., 10 m od krawężnika jezdni | 64,3 |  | 20 m | 441 | 65 |
| 1b | jw., 20 m od krawężnika jezdni |  | 60,5 | 20 m | 472 | 64 |
| 1c | jw., 30 m od krawężnika jezdni – za pierwszym rzędem zabudowy |  | 56,4** | 20 m | 410 | 70 |
| 2 | Kiszkowo, droga wojewódzka nr 197, granica posesji – 5 m od drogi | 66,9 | 64,2 | 8 m | 123 | 12 |
| 3 | Gniezno, ul. Żwirki i Wigury – szkoła podstawowa | 72,8 | 69,0 | 10 m | 1199 | 81 |
| 4 | Wróblewo, gmina Wronki, droga wojewódzka nr 184, na wysokości kościoła | 66,5 | 60,9 | 10 m | 75 | 15 |
| 5 | Kłodzisko 51, gmina Wronki, droga wojewódzka nr 182 | 69,3 | 63,5 | 10 m | 119 | 26 |
| 6 | Obrzycko - Zielona Góra, powiat szamotulski, droga wojewódzka nr 185, na granicy posesji – 11,5 m od drogi | 71,9 | 65,7** | 14 m | 259 | 50 |
| 7 | Trzemeszno, Al. Szymańskiego 14, otoczenie drogi krajowej nr 15 | - | 67,8** | 20 m | 648 | 124 |
| 8 | Trzemeszno, Al. Szymańskiego 19, otoczenie drogi krajowej nr 15 | - | 57,9 | 120 m | 603 | 134 |
| 9 | Piotrów, gmina Blizanów, powiat kaliski, droga wojewódzka nr 442, szkoła podstawowa | 67,9 | 62,6 | 15 m | 326 | 51 |
|  | jw., pora nocna | 65,2 | 60,1 | 15 m | 126 | 15 |
| 10 | Chocz, powiat pleszewski, droga wojewódzka nr 442, ul. Kościuszki 17 | 67,7 | 67,7 | 1,5 m | 212 | 38 |
|  | jw., pora nocna | 66,9 | 66,9 | 1,5 m | 90 | 18 |
| 11 | Chocz, powiat pleszewski, ul. Rynek 16 | 62,8 | 62,8 | 3 m | 284 | 38 |
|  | jw., pora nocna | 59,0 | 59,0 | 3 m | 102 | 15 |
| 12 | Niniew, gmina Chocz, powiat pleszewski, Dom Strażaka | 66,7 | 63,7 | 6 m | 163 | 31 |
|  | jw., pora nocna | 64,1 | 62,2 | 6 m | 80 | 18 |
| 13 | Gizałki, powiat pleszewski, gimnazjum | 66,9 | 63,8 | 10 m | 243 | 36 |
|  | jw., pora nocna | 63,1 | 60,0 | 10 m | 69 | 18 |
| 14 | Golina, droga krajowa nr 92, ul. Wolności – obok szkoły | 70,1*** | - | 10 m | 459 | 28 |
|  | jw., pora nocna | 64,9*** | - | 10 m | 116 | 6 |
| 15 | Kawnice, gmina Golina, powiat Konin, droga krajowa nr 92 – obok szkoły | 70,8*** | - | 20 m | 696 | 41 |
|  | jw., pora nocna | 62,9*** | - | 20 m | 115 | 14 |
| 16 | Kramsk, powiat koniński, droga wojewódzka nr 266 | 67,2*** | - | 8 m | 260 | 17 |
|  | jw., pora nocna | 56,4*** | - | 10 m | 31 | 2 |
| 17 | Krobia, powiat gostyński, ul. Poznańska 9, droga wojewódzka nr 434 | - | 66,6 | 4 m | 544 | 77 |
| 18 | Krobia, powiat gostyński, ul. Powstańców Wielkopolskich 15, droga wojewódzka nr 434 | - | 69,0 | 2 m | 609 | 91 |
| 19 | Wolsztyn, ul. Wschowska 1, szkoła | - | 63,2 | 6 m | 462 | 20 |
| 20 | Wolsztyn, ul. Żeromskiego 6-8, droga krajowa nr 32 | - | 61,3 | 28 m | 821 | 137 |
| 21 | Złotów, Al. Piasta 18, | 70,3 | 67,4 | 14,5 m | 690 | 2 |
| 22 | Złotów, ul. Bohaterów Westerplatte 4 | 67,8 | 60,6 | 14 m | 564 | 4 |
| 23 | Złotów, ul. Norwida, szpital | 63,1 | 55,3 | 36 m | 238 | 2 |
| 24 | Złotów, ul. Norwida 25e, Zespół Szkół Elektromechanicznych | 65,5 | 55,3 | 47 m | 586 | 10 |
| 25 | Złotów, ul. Szpitalna 31 | 67,9 | 56,4 | 17 m | 468 | 18 |
| 26 | Złotów, ul. Szpitalna 15 | 66,7 | 59,2 | 9 m | 263 | 4 |
| 27 | Złotów, ul. Staszica 2 | 69,5 | 63,5 | 10 m | 329 | 59 |
| 28 | Złotów, ul. Obrońców Warszawy 19 | 71,7 | 68,9 | 4 m | 640 | 32 |
| 29 | Złotów, ul. Mickiewicza, przedszkole | - | 71,0 | 3 m | 652 | 60 |
| 30 | Złotów, ul. Mickiewicza 10 | - | 71,8 | 3 m | 694 | 48 |
| 31 | Złotów, ul. Wojska Polskiego 11 | 68,3 | 66,0 | 6 m | 400 | 4 |
| 32 | Złotów, ul. Kościelna 7 | 68,8 | 67,0 | 6 m | 400 | 4 |
| 33 | Złotów, ul. Jastrowska 36 | 71,5 | 67,8 | 11 m | 346 | 26 |
| 34 | Złotów, ul. 8 marca, szkoła podstawowa i gimnazjum | 71,0 | 63,1 | 53 m | 360 | 40 |
| 35 | Złotów, ul. Słoneczna 40 | 59,4 | 55,5 | 10 m | 346 | 26 |
| 36 | Złotów, ul. Kujańska 33 | - | 66,7 | 3 m | 246 | 10 |
| 37 | Złotów, ul. Chojnicka 36 | 72,2 | 61,7 | 15 m | 926 | 42 |
| 38 | Złotów, ul. Domańskiego 33 | 74,1 | 68,7 | 10 m | 970 | 44 |
| 39 | Złotów, ul. 8 marca, Zespół Szkół Rolniczych | 70,3 | 61,8 | 21 m | 240 | 26 |
| 40 | Złotów, ul. Królowej Jadwigi 57 | - | 58,2 | 3 m | 240 | 26 |

*	odległość mierzona od krawężnika jezdni

** 	pomiar na granicy posesji − terenu chronionego

*** 	pomiar w odległości 5 m od krawężnika jezdni

szczególnie duże przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu hałasu

4.1.2. Hałasy kolejowe

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, na zlecenie PKP Polskich Linii kolejowych S.A. zostały wykonane pomiary hałasu kolejowego w otoczeniu linii kolejowych magistralnych i pierwszorzędowych na terenie województwa. W roku 2008 badaniami objęto otoczenie:

– linii kolejowej nr 003 Warszawa – Kunowice – 21 punktów pomiarowych,

– linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań – 4 punkty pomiarowe,

– linii kolejowej nr 281 Oleśnica − Chojnice – 3 punkty pomiarowe,

– linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa – 10 punktów pomiarowych,

– linii kolejowej nr 354 Poznań POD – Piła – 13 punktów pomiarowych,

– linii kolejowej nr 394 Poznań Krzesiny – Kobylnica – 1 punkt pomiarowy.

Punkty pomiarowe sytuowano w odległościach odpowiadających położeniu pierwszej linii zabudowy.

Informacje dotyczące uzyskanych wartości równoważnego poziomu hałasu panującego w porze dziennej i nocnej w otoczeniu objętych badaniami linii kolejowych przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Jak wynika z przedstawionych danych poziom równoważny hałasu kolejowego w porze dziennej nie przekraczał 60 dB w około 52% objętych badaniami punktów, w porze nocnej natomiast nie przekraczał 50 dB w około 21,1% objętych badaniami punktów. W porze dziennej wartości poziomu równoważnego hałasu na linii zabudowy usytuowanej w otoczeniu linii kolejowych sięgały maksymalnie 66–67 dB (dwa punkty pomiarowe), w największej liczbie punktów mieściły się w przedziale 56–60 dB. W porze nocnej wartości poziomu równoważnego hałasu w tych samych punktach sięgały maksymalnie 66–68 dB (trzy punkty pomiarowe). W największej liczbie punktów poziom równoważny hałasu w porze nocnej mieścił się w przedziale 51–55 dB. Najwyższe wartości poziomu hałasu uzyskano w otoczeniu linii kolejowej nr 003 na terenie miejscowości Kowalewo, Słupca i Cienin, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowanej w odległości 25–50 m od linii kolejowej.

Tabela 2. Wyniki pomiarów poziomu hałasu kolejowego w roku 2008 – pora dzienna

| Lp. | Nr linii/km | Lokalizacja punktu pomiarowego | Odległość od źródła hałasu /m/ | Rodzaj zabudowy | LAeq zmierzony | LAeq dopuszczalny | Natężenie ruchu pociągów | Prędkość ruchu pociągów | Przekro-czenie /dB/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | punktu pomiaru | zabudowy* |  |  |  | pospieszne | osobowe | towarowe | pospieszne | osobowe | towarowe |  |
| 1 | 002/355.800 | Bukowiec 35 | 80-83,8 | 80 | mieszkaniowa zagrodowa | 60,2+/-2,76 | 60 | 16 | 15 | 43 | 63 | 34 | 49 | - |
| 2 | 003/343.300 | Opalenica, ul. Wyzwolenia 93 | 50-56,4 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 65,1+/-1,95 | 55 | 16 | 15 | 43 | 66 | 73 | 47 | 10,1 |
| 3 | 003/342.800 | Opalenica, ul. Łąkowa 24 | 20-23,2 | 20 | mieszkaniowa jednorodzinna | 64,4+/-2,11 | 55 | 16 | 15 | 43 | 70 | 68 | 42 | 9,4 |
| 4 | 003/333.900 | Buk, ul. Kolejowa 5 | 20-23.2 | 20 | mieszkaniowa jednorodzinna | 63,3+/-2,61 | 55 | 16 | 15 | 43 | 56 | 63 | 54 | 8,3 |
| 5 | 003/320.900 | Dopiewo, ul. Jesionowa 15 | 30-33,2 | 30 | mieszkaniowa jednorodzinna | 64,3 +/-2,6 | 55 | 16 | 15 | 43 | 82 | 73 | 65 | 9,3 |
| 6 | 003/313.000 | Poznań, ul. Kaczeńcowa 43 | 50-53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 64,2+/-,2,6 | 55 | 16 | 15 | 43 | 72 | 65 | 59 | 9,2 |
| 7 | 003/280.750 | Kostrzyn Wlkp., ul. Żeromskiego 1 | 100-107,4 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 58,3+/-2,46 | 55 | 20 | 36 | 15 | 87 | 37 | 45 | 3,3 |
| 8 | 003/280.600 | Kostrzyn Wlkp., ul. Stawna 68 | 100-103,2 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 54,0+/-2,07 | 55 | 20 | 36 | 15 | 55 | 81 | 54 | - |
| 9 | 003/252.900 | Sokołowo, ul. Reymonta 33 | 150-153,2 | 150 | mieszkaniowa jednorodzinna | 59,2+/-2,56 | 55 | 18 | 35 | 17 | 100 | 69 | 87 | 4,2 |
| 10 | 003/236.120 | Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 92 | 30-36,4 | 30 | mieszkaniowa jednorodzinna | 62,0+/-1,83 | 55 | 18 | 35 | 17 | 65 | 86 | 81 | 7,0 |
| 11 | 003/228.900 | Kowalewo 18 | 25-28,2 | 25 | mieszkaniowa jednorodzinna | 66,6+/-2,65 | 55 | 18 | 35 | 17 | 95 | 53 | 61 | 11,6 |
| 12 | 003/231.350 | Słupca, ul. Towarowa 9 | 55-58,2 | 55 | mieszkaniowa jednorodzinna | 67,2+/-2,02 | 55 | 18 | 35 | 17 | 69 | 67 | 74 | 12,2 |
| 13 | 003/224.500 | Cienin 75 | 30-36,4 | 30 | mieszkaniowa jednorodzinna | 64,6+/-1,71 | 55 | 18 | 35 | 17 | 147 | 94 | 33 | 9,6 |
| 14 | 003/203.400 | Konin, ul. Przemysłowa 3B | 55-58,2 | 55 | mieszkaniowa, usługowa | 51,8+/-2,08 | 60 | 18 | 35 | 17 | 102 | 86 | 83 | - |
| 15 | 003/203.100 | Konin, ul. 11 listopada 7 | 110-113,2 | 110 | mieszkaniowa, szkoła | 48,9+/-1,42 | 55 | 18 | 35 | 17 | 137 | 101 | 73 | - |
| 16 | 003/203.900 | Konin, ul. Kolejowa 30 | 70-73,2 | 70 | przedszkole | 51,1+/-2,66 | 55 | 18 | 35 | 17 | 79 | 64 | 81 | - |
| 17 | 003/202.500 | Konin, ul. Okólna 29 a | 50 –53,2 | 50 | mieszkaniowa, usługowa | 60,2+/-1,95 | 60 | 18 | 35 | 17 | 99 | 102 | 105 | - |
| 18 | 003/181.260 | Budki Nowe 56 | 110-113,2 | 110 | mieszkaniowa jednorodzinna | 56,3+/-1,87 | 55 | 18 | 35 | 17 | 152 | 105 | 81 | 1,3 |
| 19 | 003/180.600 | Młynek 26 | 70-73,2 | 70 | mieszkaniowa jednorodzinna | 57,1+/-2,06 | 55 | 18 | 35 | 17 | 151 | 132 | 93 | 2,1 |
| 20 | 003/175.300 | Koło, ul. Kolejowa 40 | 150-156,4 | 150 | mieszkaniowa, usługowa | 47,8+/-2,33 | 60 | 18 | 35 | 17 | 46 | 68 | 130 | - |
| 21 | 003/166.100 | Barłogi 8 | 50-53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 60,4+/-2,75 | 55 | 18 | 35 | 17 | 127 | 107 | 40 | 5,4 |
| 22 | 272/189.540 | Huby, pow. poznańskiul. jarosławska | 20-23,2 | 20 | ogródki działkowe | 64,0+/-2,23 | 60 | 26 | 17 | 32 | 45 | 57 | 32 | 4,0 |
| 23 | 272/192.360 | Poznań, ul. Śmigi 5 | 130-136,4 | 130 | mieszkaniowa, usługowa | 58,8+/-2,43 | 60 | 25 | 16 | 17 | 38 | 70 | 25 | - |
| 24 | 272/194.680 | Poznań, ul. Iłżańska 44 | 40-50,2 | 40 | mieszkaniowa jednorodzinna | 54,6+/-2,752,33 | 55 | 18 | 35 | 17 | 26 | 35 | 25 | - |
| 25 | 292/197.480 | Poznań, ul. Wrzosowa 12 | 30-33,2 | 30 /80 * | mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna | 64,8+/-1,48 | 55/60 | 24 | 20 | 246 | 24 | 27 | 30 | 9,8 |
| 26 | 281/140.000 | Słomówko 1 | 60-63,2 | 60 | mieszkaniowa jednorodzinna | 57,4+/-2,27 | 55 | 8 | 2 | 12 | 47 | 62 | 32 | 2,4 |
| 27 | 281/143/100 | Września, ul. kolejowa 8 | 60-63,2 | 60 | mieszkaniowa jednorodzinna | 56,7+/-2,55 | 55 | 8 | 2 | 12 | 25 | 63 | 50 | 1,7 |
| 28 | 281/157/100 | Skiereszewo, ul. Jabłoniowa 9 | 100-103,2 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 53,5+/-1,22 | 55 | 8 | 2 | 12 | 32 | 52 | 56 | - |
| 29 | 353/1.400 | Poznań, ul. Gnieźnieńska 38 | 50-53,2 | 50 | mieszkaniowo- usługowa | 56,6+/-2,22 | 60 | 24 | 10 | 0 | 67 | 85 | - | - |
| 30 | 353/3.600 | Bogucin, gm. Swarzędzul. Jodłowa 15 | 100-103,2 | 100 | mieszkaniowo- usługowa | 51,3+/-2,05 | 60 | 24 | 10 | 0 | 100 | 98 | - | - |
| 31 | 353/7.100 | Kobylnica, ul. Poznańska 185 | 50-56,4 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 58,3+/-2,51 | 55 | 24 | 10 | 0 | 93 | 91 | - | 3,3 |
| 32 | 353/8.600 | Kobylnica, ul. Kręta 38 | 106,4-109,6 | 100 | mieszkaniowo- usługowa | 51,4+/-2,63 | 60 | 22 | 12 | 26 | 74 | 78 | 44 | - |
| 33 | 353/8.200 | Kobylnica, ul. Poznanska 50 | 56,4-59,6 | 50 | szkoła | 56,3+/-2,29 | 55 | 22 | 12 | 26 | 74 | 78 | 44 | 1,3 |
| 34 | 353/13.800 | Kostrzyn, ul. Nowa 5 | 50-53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 55,6+/-2,61 | 55 | 22 | 12 | 26 | 92 | 67 | 96 | 0,6 |
| 35 | 353/14.300 | Biskupice, ul. Polna 8 | 100 -106,4 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 57,9+/-2,09 | 55 | 22 | 12 | 26 | 66 | 70 | 42 | 2,9 |
| 36 | 353/44.100 | Gniezno, ul. Dalkoska 18 | 3-33,2 | 30 | mieszkaniowa wielorodzinna | 57,1+/-2,39 | 60 | 30 | 11 | 35 | 72 | 79 | 67 | - |
| 37 | 353/47.000 | Gniezno, ul. Wierzbiczany 77 | 100 -103,2 | 100 | mieszkaniowo- usługowa | 50,0+/-1,86 | 60 | 18 | 16 | 30 | 110 | 86 | 92 | - |
| 38 | 353/56.700 | Wymysłowo 3 | 120 -123,2 | 120 | mieszkaniowa jednorodzinna | 60,8+/-2,3 | 55 | 18 | 16 | 30 | 125 | 92 | 64 | 5,8 |
| 39 | 354/0.600 | Poznań, okolice stadionu GKS Olimpia | 50 -53,2 | 50 | tereny rekreacyjne | 54,9+/-1,82 | 60 | 7 | 12 | 2 | 43 | 70 | 28 | - |
| 40 | 354/3.000 | Poznań, ul. Horacego 31 | 75 -78,2 | 75 | mieszkaniowa wielorodzinna | 48,8+/-2,15 | 60 | 13 | 8 | 2 | 42 | 50 | 26 | - |
| 41 | 354/3.250 | Poznań, ul. Szczawnicka 41 | 35 –38,2 | 35 | mieszkaniowa jednorodzinna | 58,0+/-2,1 | 55 | 13 | 8 | 2 | 58 | 60 | 34 | 3,0 |
| 42 | 354/16.900 | Chludowo, ul. Nad torem 15 | 50 –53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 50,7+/-2,64 | 55 | 13 | 8 | 7 | 36 | 45 | 30 | - |
| 43 | 354/25.990 | Oborniki, ul. Powstańców Wlkp. | 50 | 50 | mieszkaniowa wielorodzinna | 58,2+/-2,68 | 60 | 13 | 8 | 7 | 48 | 49 | 54 | - |
| 44 | 354/26.400 | Oborniki, ul. Mlyńska 26 | 50 -53,2 | 50 | mieszkaniowo- usługowa | 49,2+/-2,08 | 60 | 13 | 8 | 7 | 72 | 47 | 63 | - |
| 45 | 354/30.800 | Rożnowo, ul. Winiary 22 | 80 | 80 | zabudowa zagrodowa | 50,2+/-2,25 | 60 | 13 | 8 | 7 | 67 | 64 | 56 | - |
| 46 | 354/42.200 | Rogoźno, ul. Dworcowa 7 | 50 56,4 | 50 | mieszkaniowa wielorodzinna | 56,5+/-2,54 | 60 | 13 | 8 | 7 | 48 | 51 | 33 | - |
| 47 | 354/68.250 | Chodzież, ul. Kościuszki 7 | 50 –53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 55,3+/-1,9 | 55 | 13 | 8 | 7 | 107 | 96 | 58 | - |
| 48 | 354/70.850 | Chodzież, ul. Rolna 30 | 150-153,2 | 150 | mieszkaniowa jednorodzinna | 50,7+/-2,65 | 55 | 13 | 8 | 7 | 54 | 60 | 41 | - |
| 49 | 354/71.350 | Chodzież, ul. Drzymały 12 | 150 | 150 | mieszkaniowa jednorodzinna | 54,3+/-2,2 | 55 | 13 | 8 | 7 | 43 | 42 | 35 | - |
| 50 | 354/72.300 | Chodzież, ul. Akacjowa 22 | 50 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 52,6+/-2,07 | 55 | 13 | 8 | 7 | 49 | 42 | 62 | - |
| 51 | 354/72.300 | Milcz 92 | 130 – 133,2 | 130-133,2 | mieszkaniowo-zagrodowa | 48,7+/-2,42 | 60 | 13 | 8 | 7 | 58 | 58 | 42 | - |
| 52 | 394/11.150 | Poznań, ul. Sarnia 6 | 100 – 103,2 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 58,1+/-2,47 | 55 | 0 | 0 | 53 | - | - | 42 | 3,1 |

* odległość zabudowy po stronie punktu pomiarowego

Tabela 3. Wyniki pomiarów poziomu hałasu kolejowego w roku 2008 – pora nocna

| Lp. | Nr linii/km | Lokalizacja punktu pomiarowego | Odległość od źródła hałasu /m/ | Rodzaj zabudowy | LAeq zmierzony | LAeq dopuszczalny | Natężenie ruchu pociągów | Prędkość ruchu pociągów | Przekro-czenie /dB/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | punktu pomiaru | zabudowy* |  |  |  | pospieszne | osobowe | towarowe | pospieszne | osobowe | towarowe |  |
| 1 | 002/355.800 | Bukowiec 35 | 80-83,8 | 80 m | mieszkaniowa zagrodowa | 59,3+/-2,49 | 50 | 4 | 3 | 20 | 63 | 34 | 49 | 9,3 |
| 2 | 003/343.300 | Opalenica, ul. Wyzwolenia 93 | 50-56,4 | 50 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 64,3+/-1,95 | 50 | 4 | 3 | 20 | 66 | 73 | 47 | 14,3 |
| 3 | 003/342.800 | Opalenica, ul. Łąkowa 24 | 20-23,2 | 20 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 63,2+/-1,86 | 50 | 4 | 3 | 20 | 70 | 68 | 42 | 13,2 |
| 4 | 003/333.900 | Buk, ul. Kolejowa 5 | 20-23.2 | 20 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 62,2+/-2,57 | 50 | 4 | 3 | 20 | 56 | 63 | 54 | 12,2 |
| 5 | 003/320.900 | Dopiewo, ul. Jesionowa 15 | 30-33,2 | 30 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 62,5+/-2,39 | 50 | 4 | 3 | 20 | 82 | 73 | 65 | 12,5 |
| 6 | 003/313.000 | Poznań, ul. Kaczeńcowa 43 | 50-53,2 | 50 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 63,7+/-2,13 | 50 | 4 | 3 | 20 | 72 | 65 | 59 | 13,7 |
| 7 | 003/280.750 | Kostrzyn Wlkp., ul. Żeromskiego 1 | 100-107,4 | 100 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 58,2+/-2,66 | 50 | 3 | 7 | 13 | 87 | 37 | 45 | 8,2 |
| 8 | 003/280.600 | Kostrzyn Wlkp., ul. Stawna 68 | 100-103,2 | 100 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 54,2+/-1,89 | 50 | 3 | 7 | 13 | 55 | 81 | 54 | 4,2 |
| 9 | 003/252.900 | Sokołowo, ul. Reymonta 33 | 150-153,2 | 150 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 59,7+/-2,71 | 50 | 4 | 5 | 15 | 100 | 69 | 87 | 9,7 |
| 10 | 003/236.120 | Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 92 | 30-36,4 | 30 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 62,1+/-1,89 | 50 | 4 | 5 | 15 | 65 | 86 | 81 | 12,1 |
| 11 | 003/228.900 | Kowalewo 18 | 25-28,2 | 25 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 65,8+/-2,47 | 50 | 4 | 5 | 15 | 95 | 53 | 61 | 15,8 |
| 12 | 003/231.350 | Słupca, ul. Towarowa 9 | 55-58,2 | 55 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 68,2+/-2,62 | 50 | 4 | 5 | 15 | 69 | 67 | 74 | 18,2 |
| 13 | 003/224.500 | Cienin 75 | 30-36,4 | 30 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 65,9+/-1,38 | 50 | 4 | 5 | 15 | 147 | 94 | 33 | 15,9 |
| 14 | 003/203.400 | Konin, ul. Przemysłowa 3B | 55-58,2 | 55 m | mieszkaniowa, usługowa | 52,3+/-1,64 | 50 | 4 | 5 | 15 | 102 | 86 | 83 | 2,3 |
| 15 | 003/203.100 | Konin, ul. 11 listopada 7 | 110-113,2 | 110 m | mieszkaniowa, szkoła | 46,0+/-1,98 | 50 | 4 | 5 | 15 | 137 | 101 | 73 | - |
| 16 | 003/203.900 | Konin, ul. Kolejowa 30 | 70-73,2 | 70 m | przedszkole | 51,1+/-2,7 | 50 | 4 | 5 | 15 | 79 | 64 | 81 | 1,1 |
| 17 | 003/202.500 | Konin, ul. Okólna 29 a | 50 –53,2 | 50 m | mieszkaniowa, usługowa | 59,1+/-2,6 | 50 | 4 | 5 | 15 | 99 | 102 | 105 | 9,1 |
| 18 | 003/181.260 | Budki Nowe 56 | 110-113,2 | 110 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 54,6+/-2,36 | 50 | 4 | 5 | 15 | 152 | 105 | 81 | 4,6 |
| 19 | 003/180.600 | Młynek 26 | 70-73,2 | 70 m | mieszkaniowa jednorodzinna | 56,7+/-2,16 | 50 | 4 | 5 | 15 | 151 | 132 | 93 | 6,7 |
| 20 | 003/175.300 | Koło, ul. Kolejowa 40 | 150 –156,4 | 150 | mieszkaniowa, usługowa | 47,3+/-2,01 | 50 | 4 | 5 | 15 | 46 | 68 | 130 | - |
| 21 | 003/166.100 | Barłogi 8 | 50-53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 57,0+/-2,5 | 50 | 4 | 5 | 15 | 127 | 107 | 40 | 7,0 |
| 22 | 272/189.540 | Huby, powiat poznański ul. Jarosławska | 20-23,2 | 20 | ogródki działkowe | 62,4+/-2,09 | 50 | 5 | 6 | 16 | 45 | 57 | 32 | 12,4 |
| 23 | 272/192.360 | Poznań, ul. Śmigi 5 | 130-136,4 | 130 | mieszkaniowa, usługowa | 59,3+/-2,49 | 50 | 6 | 6 | 11 | 38 | 70 | 25 | 9,3 |
| 24 | 272/194.680 | Poznań, ul. Iłżańska 44 | 40-50,2 | 40 | mieszkaniowa jednorodzinna | 58,8+/-2,33 | 50 | 6 | 6 | 11 | 26 | 35 | 25 | 8,8 |
| 25 | 292/197.480 | Poznań, ul. Wrzosowa 12 | 30-33,2 | 30 / 80 | mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna | 61,8+/-1,31 | 50 | 6 | 3 | 46 | 24 | 27 | 30 | 11,8 |
| 26 | 281/140.000 | Słomówko 1 | 60-63,2 | 60 | mieszkaniowa jednorodzinna | 53,8+/-2,18 | 50 | 1 | 0 | 3 | 47 | 62 | 32 | 3,8 |
| 27 | 281/143/100 | Września, ul. kolejowa 8 | 60-63,2 | 60 | mieszkaniowa jednorodzinna | 52,6+/-2,49 | 50 | 1 | 0 | 3 | 25 | 63 | 50 | 2,6 |
| 28 | 281/157/100 | Skiereszewo, ul. Jabłoniowa 9 | 100-103,2 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 49,6+/-1,05 | 50 | 1 | 0 | 3 | 32 | 52 | 56 | - |
| 29 | 353/1.400 | Poznań, ul. Gnieźnieńska 38 | 50-53,2 | 50 | mieszkaniowo- usługowa | 52,1+/-2,26 | 50 | 4 | 2 | 0 | 67 | 85 | - | 2,1 |
| 30 | 353/3.600 | Bogucin, gm. Swarzędz, ul. Jodłowa 15 | 100-103,2 | 100 | mieszkaniowo- usługowa | 47,0+/-2,05 | 50 | 4 | 2 | 0 | 100 | 98 | - | - |
| 31 | 353/7.100 | Kobylnica, ul. Poznańska 185 | 50-56,4 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 53,9+/-2,46 | 50 | 4 | 2 | 0 | 93 | 91 | - | 3,9 |
| 32 | 353/8.600 | Kobylnica, ul. Kręta 38 | 106,4-109,6 | 100 | mieszkaniowo- usługowa | 49,5+/-2,71 | 50 | 5 | 3 | 10 | 74 | 78 | 44 | - |
| 33 | 353/8.200 | Kobylnica, ul. Poznańska 50 | 56,4-59,6 | 50 | szkoła | 54,3+/-2,52 | 50 | 5 | 3 | 10 | 74 | 78 | 44 | 4,3 |
| 34 | 353/13.800 | Kostrzyn, ul. Nowa 5 | 50-53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 53,4+/-2,56 | 50 | 5 | 3 | 10 | 92 | 67 | 96 | 3,4 |
| 35 | 353/14.300 | Biskupice, ul. Polna 8 | 100 -106,4 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 55,3+/-2,15 | 50 | 5 | 3 | 10 | 66 | 70 | 42 | 5,3 |
| 36 | 353/44.100 | Gniezno, ul. Dalkoska 18 | 3-=33,2 | 30 | mieszkaniowa wielorodzinna | 56,3+/-2,41 | 50 | 6 | 0 | 15 | 72 | 79 | 67 | 6,3 |
| 37 | 353/47.000 | Gniezno, ul. Wierzbiczany 77 | 100 -103,2 | 100 | mieszkaniowo- usługowa | 47,7+/-2,50 | 50 | 1 | 2 | 14 | 110 | 86 | 92 | - |
| 38 | 353/56.700 | Wymysłowo 3 | 120 -123,2 | 120 | mieszkaniowa jednorodzinna | 59,9+/-2,37 | 50 | 1 | 2 | 14 | 125 | 92 | 64 | 9,9 |
| 39 | 354/0.600 | Poznań, okolice stadionu GKS Olimpia | 50 -53,2 | 50 | tereny rekreacyjne | 52,5+/-1,66 | 50 | 1 | 4 | 0 | 43 | 70 | 28 | 2,5 |
| 40 | 354/3.000 | Poznań, ul. Horacego 31 | 75 -78,2 | 75 | mieszkaniowa wielorodzinna | 45,0+/-2,38 | 50 | 3 | 2 | 0 | 42 | 50 | 26 | - |
| 41 | 354/3.250 | Poznań, ul. Szczawnicka 41 | 35 –38,2 | 35 | mieszkaniowa jednorodzinna | 54,6+/-2,09 | 50 | 3 | 2 | 0 | 58 | 60 | 34 | 4,6 |
| 42 | 354/16.900 | Chludowo, ul. Nad torem 15 | 50 –53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 50,8+/-2,66 | 50 | 3 | 2 | 4 | 36 | 45 | 30 | 0,8 |
| 43 | 354/25.990 | Oborniki, ul. Pow-stańców Wlkp. | 50 | 50 | mieszkaniowa wielorodzinna | 56,9+/-2,58 | 50 | 3 | 2 | 4 | 48 | 49 | 54 | 6,9 |
| 44 | 354/26.400 | Oborniki, ul. Mlyńska 26 | 50 -53,2 | 50 | mieszkaniowo- usługowa | 47,1+/-2,15 | 50 | 3 | 2 | 4 | 72 | 47 | 63 | - |
| 45 | 354/30.800 | Rożnowo, ul. Winiary 22 | 80 | 80 | zabudowa zagrodowa | 49,0+/-2,35 | 50 | 3 | 2 | 4 | 67 | 64 | 56 | - |
| 46 | 354/42.200 | Rogoźno, ul. Dworcowa 7 | 50 56,4 | 50 | mieszkaniowa wielorodzinna | 54,8+/-2,48 | 50 | 3 | 2 | 4 | 48 | 51 | 33 | 4,8 |
| 47 | 354/68.250 | Chodzież, ul. Kościuszki 7 | 50 –53,2 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 52,9+/-1,96 | 50 | 3 | 2 | 4 | 107 | 96 | 58 | 2,9 |
| 48 | 354/70.850 | Chodzież, ul. Rolna 30 | 150-153,2 | 150 | mieszkaniowa jednorodzinna | 48,2+/-2,75 | 50 | 3 | 2 | 4 | 54 | 60 | 41 | - |
| 49 | 354/71.350 | Chodzież, ul. Drzymały 12 | 150 | 150 | mieszkaniowa jednorodzinna | 53,6+/-2,51 | 50 | 3 | 2 | 4 | 43 | 42 | 35 | 3,6 |
| 50 | 354/72.300 | Chodzież, ul. Akacjowa 22 | 50 | 50 | mieszkaniowa jednorodzinna | 52,1+/-1,97 | 50 | 3 | 2 | 4 | 49 | 42 | 62 | 2,1 |
| 51 | 354/72.300 | Milcz 92 | 130 – 133,2 | 130-133,2 | mieszkaniowo-zagrodowa | 48,6+/-2,45 | 50 | 3 | 2 | 4 | 58 | 58 | 42 | - |
| 52 | 394/11.150 | Poznań, ul. Sarnia 6 | 100 – 103,2 | 100 | mieszkaniowa jednorodzinna | 58,8+/-2,47 | 50 | 0 | 0 |  | - | - | 42 | 8,8 |

* odległość zabudowy po stronie punktu pomiarowego

Wykres 2. Liczba punktów w poszczególnych przedziałach wartości poziomu równoważnego hałasu kolejowego w porze dziennej i nocnej

Wartość dopuszczalna równoważnego poziomu hałasów kolejowych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej wynosi w porze dziennej 60 dB, w porze nocnej natomiast 50 dB. Bardziej rygorystyczne kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku obowiązują jedynie dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów szpitali i stref ochronnych „A” uzdrowisk.

Poprawne warunki akustyczne stwierdzono w porze dziennej w około 52 % wytypowanych punktów. W pozostałych przypadkach oddziaływanie akustyczne hałasów kolejowych powodowało przekroczenie obowiązujących w porze dziennej standardów jakości środowiska. Największe przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu równoważnego hałasu dotyczyły dwóch wskazanych jako najgłośniejsze punktów pomiarowych (Kowalewo i Słupca) i wynosiły około 12 dB. W porze nocnej poprawne warunki akustyczne były zachowane jedynie w około 23% punktów pomiarowych. Największe przekroczenie poziomu dopuszczalnego, wynoszące 18 dB, stwierdzono w Słupcy. W Kowalewie i Cieninie równoważny poziom hałasu w porze nocnej przekraczał wartość dopuszczalną o około 16 dB.

Wykonane badania dokumentują konflikty akustyczne związane z oddziaływaniem hałasów kolejowych, jakkolwiek ten rodzaj hałasu oceniany jest subiektywnie jako mniej uciążliwy od hałasów drogowych.

Tabela 4. Liczba punktów w poszczególnych przedziałach wartości poziomu równoważnego hałasu kolejowego w porze dziennej i nocnej

| Numer linii | Przedział wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqD w porze |
| --- | --- |
|  | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej |
|  | 41−45 dB | 46−50 dB | 51−55 dB | 56−60 dB | 61−65 dB | 65−70 dB |
| 003 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 5. Liczba punktów z przekroczeniem dopuszczalnych wartości poziomu równoważnego hałasu kolejowego w porze dziennej i nocnej

| Numer linii | Przekroczenie dopuszczalnej wartości równoważnego poziomu hałasu LAeqD w porze |
| --- | --- |
|  | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej | dziennej | nocnej |
|  | 0 dB | 1−5 dB | 6−10 dB | 11−15 dB | 16−20 dB |
| 003 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 272 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | - | 2 | 0 | 0 |
| 281 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 12 | 5 | 1 | 7 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 |

pora dzienna							pora nocna

Wykres 3. Procent punktów z przekroczeniem dopuszczalnych wartości poziomu równoważnego hałasu kolejowego

4.1.3. Lokalizacja punktów o szczególnie drastycznej degradacji klimatu akustycznego

Do roku 2005 prowadzono monitoring szczególnej uciążliwości hałasów drogowych. Za występowanie warunków szczególnej uciążliwości hałasu uznawano przekroczenie poziomów progowych, określonych w nieaktualnym obecnie Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. Wartości te wynosiły dla hałasów drogowych: 75 dB przed elewacją budynku mieszkalnego w porze dziennej i 67 dB w porze nocnej, a dla obiektów szczególnie chronionych (szkół, szpitali itp.) 65 dB w dzień i 60 dB w nocy. Dotychczas na terenie Wielkopolski stwierdzono ponad 100 przypadków przekraczania tych wartości, z czego kilkadziesiąt na terenie Poznania. Dotyczą one zwykle pojedynczych budynków w otoczeniu dróg krajowych, rzadziej wojewódzkich i zabudowy chronionej zlokalizowanej w niewielkiej (do 5 m) odległości od jezdni. Wykonane w roku 2008 badania monitoringowe hałasów komunikacyjnych doprowadziły do stwierdzenia jednego nowego przypadku przekroczenia wartości progowych poziomu hałasu. Przekroczenia dotyczą budynku przedszkola przy ul. Mickiewicza w Złotowie.

Mimo nieaktualności rozporządzenia przekroczenie wartości poziomów progowych uzasadnia uznanie wskazanych miejsc za priorytetowe w staraniach  o poprawę klimatu akustycznego.

Dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji w zakresie występowania szczególnych uciążliwości hałasu, wszystkie przypadki stwierdzonych pomiarowo przekroczeń wartości progowych poziomu hałasu, zgromadzone od momentu  rozpoczęcia badań w tym zakresie w roku 1997, zebrano w tabeli 6. (pod warunkiem zachowania aktualności wyników).

Tabela 6. Wyniki pomiarów hałasu komunikacyjnego w ramach monitoringu szczególnych uciążliwości

| Lp. | Lokalizacja punktu | Równoważny poziom hałasu LAeq (dB) | Natężenie ruchu podczas pomiarów (poj./h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | dzień | noc | ogółem | pojazdy ciężkie | tramwaje |
| 1 | Poznań, ul. Strzelecka, odcinek Łąkowa – Rybaki | 74,8 | - | 344 | 3 | 26 |
| 2 | Poznań, ul. Krakowska, przy Liceum Ogólnokształcącym Nr VI – bursa | 70,3 | W | 636 | 18 | – |
| 3 | Poznań ul. Estkowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 10 | 72,1 | - | 1460 | 125 | 33 |
| 4 | Poznań, ul Solna, odcinek Marcinkowskiego – Al. Niepodległości, przy Szkole Podst. Nr 13 | 72,6 | - | 2001 | 112 | 18 |
| 5 | Poznań, ul. Fredry 13, odcinek Al. Niepodległości –Mielżyńskiego, przy Technikum Kolejowym | 72,4 | - | 568 | 12 | 38 |
| 6 | Poznań ul. Niezłomnych, Wyższa Szkoła Bankowa | 66,2 | - | 519 | 6 | – |
| 7 | Poznań al. Niepodległości 43, LO Sióstr Urszulanek | 66,9 | - | 1445 | 48 | - |
| 8 | Poznań, ul. Szkolna 8, przy Szpitalu im. J. Strusia | 67,9 | - | 196 | 2 | – |
| 9 | Poznań, ul Podgórna, odcinek Marcinkowskiego – Szkolna, przy Szpitalu im. J. Strusia | 72,5 | - | 625 | 17 | 21 |
| 9 | jw. |  | 65,4 | 76 | 3 | 5 |
| 10 | Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona – Kazimierza Wielkiego, przy Wielkopolskim Centrum Onkologicznym | 70,4* | - | 892 | 40 | – |
| 10 | jw. |  | 62,7 | 70 | 0 | – |
| 11 | Poznań, ul. Garbary, odcinek Zielona – Kazimierza Wielkiego, przed Szpitalem Klinicznym Nr 1 przy ul. Długiej 1/2, od strony ul. Garbary | 72,0 | - | 996 | 36 | – |
| 12 | Poznań, ul. Kazimierza Wlk., odc. Cegielskiego-Mostowa, Szkoła Chóralna | 70,6 | - | 1062 | 18 | - |
| 13 | Poznań, ul. Kazimierza Wlk., odc. Cegielskiego-Mostowa, przedszkole | 64,5 | - | 1062 | 18 | - |
| 14 | Poznań, ul. Kazimierza Wlk., odc. Cegielskiego-Mostowa, Zespół Szkół Odzieżowych | 66,0 | - | 1056 | 12 | - |
| 15 | Poznań ul. Poznańska, przed Szpitalem im. F. Raszei ul. Mickiewicza, od strony ul. Poznańskiej | 66,3 | - | 1092 | 33 | – |
| 16 | Poznań, ul. 28 Czerwca, Szpital HCP | 69,1 | - | 646 | 34 | 33 |
| 17 | Poznań, ul. Hetmańska 102–106, 108–112, odcinek 28 Czerwca – Dolna Wilda | 75,1 | - | 3051 | 243 | 27 |
| 18 | Poznań, ul. Hetmańska 177, odcinek Dolna Wilda – 28 Czerwca | 77,4 | W | 2733 | 276 | 30 |
| 19 | Poznań, ul. Hetmańska, odcinek 28 Czerwca – Kolejowa, budynek przy Madalińskiego 23 | 76,2 | W | 3158 | 174 | 34 |
| 20 | Poznań, ul. Głogowska 90, Szkoła Muzyczna | 70,3 | - | 1440 | 33 | 42 |
| 21 | Poznań, ul. Dmowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 77 | 64,6 | - | 1848 | 208 | 22 |
| 22 | Poznań, ul. Hetmańska 57–69, odcinek Dmowskiego – Głogowska | 74,7 | W | 1302 | 197 | –** |
| 23 | Poznań, ul. Hetmańska, odcinek Głogowska – Reymonta (22 budynki) | 74,7 | W | 1617 | 184 | 20 |
| 24 | Poznań, ul. Tomickiego 1, przy Warszawskiej | 75,4 |  | 2824 | 194 | 26 |
| 25 | Poznań, ul. Garbary 97, odcinek Armii Poznań – Małe Garbary | 75,5 |  | 1662 | 126 | - |
| 25 | jw. |  | 72,3 | 616 | 56 | - |
| 26 | Poznań, ul. Główna 37, 39, odcinek Gdyńska - Św. Michała | 74,8 |  | 1302 | 156 | - |
| 26 | jw. |  | 71,6 | 238 | 65 | - |
| 27 | Poznań, ul. Główna, przy Gimnazjum Nr 20, odcinek Gdyńska –Św. Michała | 70,3 |  | 1440 | 168 | - |
| 28 | Poznań, ul. Św. Marcin, przed Akademią Muzyczną | 72,6 |  | 3126 | 66 | 48 |
| 29 | Poznań, ul. Żeromskiego, przy Liceum Ogólnokształcącym Nr VII | 68,0 |  | 3058 | 268 | – |
| 30 | Poznań ul. Szamarzewskiego 56-60, przy ul. Przybyszewskiego, odcinek Bukowska – Dąbrowskiego | 75,1 |  | 2206 | 240 | 12 |
| 31 | Poznań, ul. Przybyszewskiego, przy Szkole Podstawowej Nr 71 i Gimnazjum Nr 60 | 68,7 |  | 2322 | 186 | 18 |
| 32 | Poznań ul. Grunwaldzka 44, od strony ul. Reymonta | 75,4 | W | 2565*** | 114*** | 54*** |
| 33 | Poznań, ul. Grunwaldzka, przed Rejonowym Szpitalem Wojskowym | 70,5 | W | 1617 | 33 | 30 |
| 34 | Poznań, ul. Grunwaldzka 11–19, 23–25 | 75,5 | W | 2109 | 27 | 33 |
| 35 | Poznań, ul. Roosevelta 3, odcinek Wielkopolska – Dąbrowskiego | 74,5 |  | 1778 | 72 | 92 |
| 36 | Poznań, ul. Głogowska 26, 28, 30, 32, 36, 38, odcinek Most Dworcowy – ul. Hetmańska, przy ul. Śniadeckich | 76,2 |  | 2169 | 51 | 57 |
| 37 | Poznań, ul. Matejki, Liceum Ogólnokształcące Nr 2 | 65,7 |  | 822 | 20 | - |
| 38 | Bogdanowo 11, pow. obornicki, szkoła, droga krajowa, nr 11 | 66,1 |  | 1039 | 122 | - |
| 39 | Bralin, gmina Kępno, ul. Wrocławska 53 | 77,5 |  | 768 | 252 | - |
| 40 | Brzeźno, gmina Krzymów, ul. Konińska 29 | 76,8 |  | 1092 | 300 | - |
| 41 | Chodzież, ul. Staszica, szkoła podstawowa | 69,4 | - | 694 | 56 | - |
| 42 | Chodzież, ul. Ujska, dom pomocy społecznej | 66,6 | - | 196 | 18 | - |
| 43 | Chodzież, ul. Wiosny Ludów, gimnazjum | 67,5 | - | 452 | 22 | - |
| 44 | Chodzież, ul. Marcinkowskiego, szkoła | 67,5 | - | 486 | 26 |  |
| 45 | Czarnków, ul. Putza (cała) | 75,9 |  | 816 | 168 |  |
| 46 | Czerwonak, powiat poznański, ul. Szkolna 1 (droga 196), gimnazjum | 66,3 | - | 877 | 102 | - |
| 47 | Dobra Nadzieja, pow. pleszewski, szkoła podstawowa, droga krajowa nr 11 | 68,8 |  | 438 | 111 | - |
| 48 | Gniezno ul. Poznańska 14, 16, 18, 22, 24 | 74,6 | - | 1698 | 285 | - |
| 49 | Gniezno ul. Poznańska 60, 62, 62a | 74,5 |  | 1210 | 168 | - |
| 50 | Gniezno, ul. Łubieńskiego, przy Liceum Ogólnokształcącym Nr II | 65,6 |  | 198 | 12 | - |
| 51 | Gniezno, ul. Dąbrówki, odcinek Łubieńskiego -Krzywe Koło, przy Przedszkolu Nr 3 | 67,0 |  | 680 | 36 | - |
| 52 | Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 25, przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym | 72,3 |  | 936 | 148 | - |
| 53 | Gniezno, ul. Żwirki i Wigury, przy Szkole Podstawowej Nr 6 | 69,0 |  | 1199 | 81 |  |
| 54 | Gniezno, ul. Sobieskiego 20, przy Liceum Ogólnokształcącym Nr III | 65,2 |  | 864 | 66 | - |
| 55 | Gniezno, ul. Budowlanych 22, Przedszkole Nr 8 | 66,0 |  | 490 | 20 | - |
| 56 | Golina, powiat jarociński, droga krajowa nr 15, gimnazjum | 68,6 |  | 454 | 91 | - |
| 57 | Gościejewo 16, gmina Rogoźno, powiat obornicki - droga krajowa nr 11 Poznań – Koszalin | 75,5 |  | 336 | 102 | - |
| 58 | Grabów nad Prosną, powiat ostrzeszowski, szkoła, ul. Kaliska, droga wojewódzka n 450 | 66,8 |  | 364 | 39 | - |
| 59 | Grabówno 17, gmina Miasteczko Krajeńskie, powiat pilski - droga krajowa nr 10 | 77,4 |  | 524 | 212 | - |
| 59 | jw. |  | 73,0 | b.d. | b.d. | - |
| 60 | Jaraczewo, powiat jarociński, droga krajowa nr 12, gimnazjum | 68,5 | - | 251 | 72 | - |
| 61 | Jastrowie, powiat złotowski, ul. Kieniewicza 23-29, 36-41, - droga krajowa nr 11 | 76,1 |  | 654 | 282 | - |
| 62 | Kalisz, ul. Łódzka, Liceum Ogólnokształcące im. J. Bosko | 67,5 |  | 1098 | 272 |  |
| 63 | Kobylin, ul. Wolności 9 | - | 69,3 | 189 | 96 | - |
| 64 | Kobylnica, szkoła –droga krajowa nr 5 | 65,4 | - | 1048 | 194 | - |
| 65 | Kobylnica, przedszkole –droga krajowa nr 5 | 70,5 | - | 1144 | 188 | - |
| 66 | Kokanin, gmina Żelazków, powiat kaliski, Szkoła Podstawowa | 69,4 |  | 560 | 132 | - |
| 67 | Konin, ul. Kaliska 19 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Internatem - droga krajowa nr 25 | 70,5 |  | 624 | 102 | - |
| 68 | Konin, ul. Przemysłowa, dr. kraj. E-25 | - | 67,2 | 150 | 56 | - |
| 69 | Konin, ul. Szpitalna 43, Szpital Miejski | 65,1 |  | 450 | 84 | - |
| 70 | Kórnik, ul. Poznańska, Liceum Ogólnokształcące, droga krajowa nr 11 | 70,2 | - | 842 | 90 | - |
| 71 | Krosinko, gmina Mosina, powiat poznański, droga wojewódzka nr 431, szkoła podstawowa | 66,8 | - | 462 | 78 | - |
| 72 | Leszno, ul. 17 Stycznia 2 | 76,0 |  | 659 | 45 | - |
| 73 | Luboń, ul. Armii Poznań 27, liceum | 70,3 | - | 891 | 120 | - |
| 74 | Luboń, ul. Poniatowskiego 16, szkoła podstawowa | 65,3 | - | 378 | 60 | - |
| 75 | Luboń, ul. Sobieskiego 65, przedszkole | 71,9 | - | 984 | 102 | - |
| 76 | Luboń, ul. Żabikowska 40, szkoła podstawowa | 71,6 | - | 1206 | 94 | - |
| 77 | Ludwina 3, pow. pleszewski, droga krajowa nr 11 | 76,3 |  | 466 | 119 | - |
| 78 | Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, szkoła, ul. Kaliska 52 | 71,2 |  | 992 | 202 | - |
| 79 | Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, szkoła, ul. Ostrowska 16 | 71,1 |  | 1148 | 228 | - |
| 80 | Okonek, powiat złotowski ul. Szczecińska 1-4, 22-25, - droga krajowa nr 11 Poznań - Koszalin | 75,3 |  | 312 | 126 | - |
| 81 | Olszowa, gmina Kępno, droga krajowa nr 8 , szkoła | 78,2 |  | 684 | 172 | - |
| 82 | Opalenica, ul. Poznańska, szkoła | 67,6 |  | 584 | 78 | - |
| 83 | Ostrów Wlkp., ul. Grabowska 1-3, szkoła | 65,8 | - | 304 | 46 | - |
| 84 | Ostrów Wielkopolski, ul. Sienkiewicza 13 | 75,3 |  | 860 | 148 | - |
| 85 | Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 8, dom opieki społecznej | 71,4 | - | 667 | 44 | - |
| 86 | Ostrów Wlkp., ul. Partyzancka 29, szkoła | 66,7 | - | 470 | 47 | - |
| 87 | Ostrów Wlkp., Al. Słowackiego 4, przedszkole | 66,4 | - | 1280 | 208 | - |
| 88 | Ostrów Wlkp., ul. Wojska Polskiego 17, szkoła | 66,6 | - | 802 | 136 | - |
| 89 | Ostrów Wlkp., ul. Wolności 10, szkoła | 65,5 | - | 252 | 16 | - |
| 90 | Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 48, szkoła | 66,7 | - | 1696 | 122 | - |
| 91 | Ostrów Wlkp., ul. Wrocławska 51, szkoła | 66,9 | - | 1155 | 241 | - |
| 92 | Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 64 | 76,0 |  | 1150 | 236 | - |
| 93 | Piekarzew, gmina Pleszew, przedszkole, droga krajowa nr 11 | 67,7 |  | 714 | 178 | - |
| 94 | Piła, Al. Piastów, przy ul. Pocztowej, droga krajowa nr 11 | - | 69,3 | 846 | 222 | - |
| 95 | Piła, Al. Poznańska, przy ul. Leśnej, droga krajowa nr 11 | - | 68,2 | 444 | 162 | - |
| 96 | Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 78, droga wojewódzka nr 188 kier. Złotów | - | 67,0 | 840 | 72 | - |
| 97 | Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich, przy aptece, droga wojewódzka nr 188 kier. Złotów | - | 70,1 | 894 | 162 |  |
| 98 | Pniewy, ul. Wolności, szkoła - droga krajowa nr 2 | 66,8 | - | 440 | 93 | - |
| 99 | Przybychowo, powiat czarnkowsko-trzcianecki, szkoła gminna, – droga wojewódzka nr 178 | 72,1 |  | 243 | 150 | - |
| 100 | Przygodzice, powiat ostrowski, ul. Wrocławska 12 | 75,8 |  | 807 | 222 | - |
| 101 | Przygodzice, powiat ostrowski, ul. Wrocławska 66 | 75,1 |  | 738 | 204 | - |
| 102 | Ruda, gmina Wyrzysk, powiat pilski, Szkoła Podstawowa nr 4 - droga krajowa nr 10 | 67,9 |  | 375 | 132 | - |
| 103 | Skórzewo, ul. Poznańska 42, powiat poznański, szkoła podstawowa | 67,8 | - | 748 | 42 | - |
| 104 | Strzałkowo, powiat słupecki, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 8-12, kompleks budynków: szkoły podstawowej, przedszkola i Związku Nauczycielstwa Polskiego, droga krajowa nr 2 | 69,2 |  | 702 | 36 | - |
| 105 | Swarzędz, gimnazjum (droga krajowa nr 2), powiat poznański | 70,5 | - | 1296 | 253 | - |
| 105 | Swarzędz, gimnazjum (droga wojewódzka nr 433), powiat poznański | 70,3 | - | 930 | 192 | - |
| 106 | Strykowo, gimnazjum. - droga krajowa nr 32, odc. Stęszew-Granowo | 65,1 | - | 386 | 78 | - |
| 107 | Strykowo, ul. Bukowska, szkoła podstawowa - droga krajowa nr 32 | 68,3 | - | 395 | 81 | - |
| 108 | Śmiłowo 45, 47, gmina Kaczory, powiat pilski droga krajowa nr 10 Bydgoszcz - Szczecin | 75,3 |  | 527 | 154 | - |
| 109 | Świba 72, gmina Kępno - droga krajowa nr 8 | 75,5 |  | 690 | 234 | - |
| 110 | Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 1, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5, droga wojewódzka nr 167 | 66,4 |  | 396 | 54 | - |
| 111 | Tarnowo 8-11, gmina Rogoźno, powiat obornicki, droga krajowa nr 11 | 77,5 |  | 594 | 90 | - |
| 112 | Ujście 11-20, ul. Staszica, droga krajowa nr 11 | 77,3 |  | 816 | 312 | - |
| 112 | jw.**** |  | 70,8 | 840 | 150 | - |
| 113 | Wągrowiec, ul. Opacka 13 | 76,1 | - | 828 | 120 | - |
| 114 | Wągrowiec, ul. Reja 10, szkoła | 65,7 | - | 396 | 18 | - |
| 115 | Witaszyce, gmina Jarocin, Al. Wolności 42 | 74,6 |  | 736 | 188 | - |
| 116 | Wojnowice, szkoła, ul. Poznańska –droga woj. nr 307 | 68,0 |  | 360 | 74 | - |
| 117 | Wyrzysk, powiat pilski, ul. Bydgoska 14-22 – droga krajowa nr 10 Bydgoszcz - Szczecin | 75,4 |  | 544 | 173 | - |
| 118 | Wyrzysk, ul. Kościuszki 16 - droga krajowa nr 10 |  | 73,5 | b.d. | b.d. | - |
| 119 | Złotów, ul. Mickiewicza, przedszkole | - | 71,0 | 3 m | 652 | 60 |

W	wstępne rozpoznanie warunków szczególnej uciążliwości,

*	odcinek objęty wymianą asfaltu na „cichy”, dane pomiarowe dotyczą warunków przed wymianą; zgodnie z informacjami inwestora nastąpiła poprawa warunków akustycznych o około 2 dB,

**	ruch tramwajów czasowo wstrzymany ze względu na prace modernizacyjne,

***	ze względu na położenie punktu pomiarowego przy rondzie, podane natężenia ruchu dotyczą liczby pojazdów poruszających się w dwóch prostopadłych kierunkach, położonych najbliżej punktu pomiarowego,

****	pomiar dotyczy godzinnego przedziału czasu 2200–2300,

b.d.	brak danych

4.1.4. Działania zmierzające do ograniczenia uciążliwości hałasów komunikacyjnych

W związku z licznymi stwierdzonymi przypadkami przekraczania dopuszczalnych wartości poziomu hałasu komunikacyjnego w środowisku, podejmowane są działania zmierzające do poprawy klimatu akustycznego. Pozostają one jednak często w sprzeczności z potrzebami wynikającymi z rozwoju układu komunikacyjnego, a ponadto są zwykle zadaniem kosztownym i złożonym technicznie. Z tego względu podstawowe znaczenie ma uwzględnianie potrzeby właściwego kształtowania klimatu akustycznego na etapie planowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 115a, ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej lub tramwajowej, nie przewiduje się wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, a zatem inspekcja ochrony środowiska nie ma możliwości wydania decyzji o administracyjnej karze pieniężnej w przypadku przekraczania standardów jakości klimatu akustycznego. Wyniki badań, a w szczególności informacje o stwierdzonych przekroczeniach, są przekazywane organom administracji oraz zarządzającym drogami, zobowiązanym do podejmowania działań w tym zakresie. Na podstawie art. 362.1 ustawy organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego. Wybór podejmowanych działań wynika z analizy konkretnych sytuacji.

W celu poprawy klimatu akustycznego ruch komunikacyjny jest wyprowadzany poza tereny miast na obwodnice. Rozwiązanie to zastosowano w ponad 30 miastach Wielkopolski, ostatnio w Gnieźnie, Pile, Ślesinie, Borku Wlkp., Śremie, Nowym Tomyślu, Grodzisku Wlkp., Kórniku, Śmiglu i Święciechowej. Coraz częściej budowane są również ekrany akustyczne, m.in. wzdłuż autostrady A2 oraz przy innych drogach Wielkopolski: w Kaliszu przy drodze krajowej nr 11, w Gnieźnie, przy łącznicach drogi krajowej nr 15, wzdłuż obwodnic Grodziska Wielkopolskiego i Nowego Tomyśla, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 307 od projektowanej drogi S11 do miasta Buk. Ekrany akustyczne chronią przed hałasem komunikacyjnym mieszkańców kilku rejonów Poznania. Mogą one być realizowane również w postaci wałów ziemnych (np. w sąsiedztwie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju) lub zabudowy ekranującej, która nie wymaga komfortu akustycznego.

Zmniejszeniu uciążliwości akustycznych powodowanych ruchem pojazdów służą również lokalne ograniczenia prędkości ruchu, zmniejszenie udziału pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu, poprawa płynności ruchu, a w przypadku hałasów tramwajowych wymiana taboru na korzystniejszy akustycznie, stosowanie specjalnych konstrukcji torowisk – mat antywibracyjnych oraz systemów tłumiących Ortec, Phenix oraz Sika, odpowiednich rozwiązań w zakresie łączenia szyn, szlifowania kół oraz szyn, smarowanie szyn, zapewnienie właściwego stanu technicznego nawierzchni drogowych i torowisk wreszcie stosowanie tzw. „cichych” nawierzchni drogowych. Poznań jest pierwszym polskim miastem, w którym tego typu nawierzchnie są wykorzystywane.

W roku 2008, na podstawie wykonanej wcześniej Mapy Akustycznej Miasta Poznania, opracowano Program Ochrony przed Hałasem Miasta Poznania na lata 2008–2013. Program został zatwierdzony przez Radę Miasta Poznania i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 listopada 2008 r. (Nr 200, poz. 3281). Zapisy programu określają planowane działania dla terenów objętych przekroczeniami wartości dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku. Kolejność działań ustalono uwzględniając wielkość przekroczeń, liczbę narażonych mieszkańców, nadając priorytet obszarom zabudowy wielorodzinnej oraz uwzględniając badania ankietowe ludności i przeprowadzone konsultacje społeczne. Program przygotowano w trzech wariantach: minimalnym (podstawowym), optymalnym i maksymalnym. Każdy poprzedni wariant jest podstawą konstrukcji następnego i stanowi jego rozszerzenie. Realizację poszczególnych wariantów uzależnia się od możliwości finansowych zarządzających poszczególnymi źródłami hałasu. Realizacja wariantu podstawowego jest obligatoryjna, a zaplanowane działania skorelowano z planami inwestycyjnymi zarządzających źródłami hałasu.

W ramach wariantu podstawowego przewidziana jest:

- w zakresie hałasu drogowego:

- wymiana nawierzchni drogowej na cichą – 15 odcinków ulic,

- budowa ekranów akustycznych – 8 lokalizacji,

- ograniczenie ruchu pojazdów – 4 odcinki ulic,

- w zakresie hałasu tramwajowego: modernizacja i remont torowiska – 2 odcinki,

- w zakresie hałasu kolejowego: modernizacja torowiska – 4 linie kolejowe oraz stacja Poznań Główny,

- w zakresie hałasu lotniczego:

- lotnisko wojskowe Krzesiny – zwiększenie kątów wznoszenia samolotów podczas startów w kierunku zachodnim, ciągły monitoring hałasu wokół lotniska,

- lotnisko cywilne Ławica – zmniejszenie liczby operacji lotniczych w porze nocnej, zmiana rozkładu lotów samolotu pocztowego.

Realizacja programu ochrony środowiska przed hałasem, powinna umożliwić kompleksowe i skuteczne działania zmierzające do poprawy klimatu akustycznego miasta.

Jak już wspomniano, istotne problemy, wykraczające poza granice miasta Poznania, wynikają również z degradacji klimatu akustycznego w otoczeniu toru samochodowego „Poznań”. W celu bieżącego nadzoru nad działalnością obiektu, ze środków gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu zakupiono stację monitoringową hałasu, któr została zlokalizowana w Przeźmierowie, przy ul. Magazynowej. Możliwość bieżącego monitorowania zjawisk akustycznych w otoczeniu stacji zapewni skuteczniejszy nadzór nad działalnością obiektu niż w przypadku sporadycznych kontroli.

4.2. Hałasy przemysłowe

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zapewnienie właściwego kształtowania klimatu akustycznego w otoczeniu obiektów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych jest obowiązkiem ich właściciela (lub innego podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny). Na mocy art. 141 i 144 cytowanej ustawy, działalność zakładów nie może powodować przekroczenia standardów emisyjnych, jeśli zostały ustalone, ani też powodować przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny, a w przypadku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, poza tym obszarem. W przypadku stwierdzonego pomiarowo przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego działalnością zakładu, wydawana jest przez organy ochrony środowiska decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. Decyzja ta określa dopuszczalny poziom równoważny A hałasu powodowanego działalnością zakładu oddzielnie dla pory dziennej (600−2200) i nocnej (2200−600). Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wszczyna się z urzędu, a skutki prawne wywołuje ona 6 miesięcy od terminu, w którym staje się ostateczna. W decyzji mogą być określone wymagania mające na celu zachowanie standardów jakości środowiska, a w szczególności rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla całej doby, z przewidywanymi wariantami. Decyzja może ulec zmianie w przypadku:

- uchwalenia albo utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenów objętych oddziaływaniem zakładu,

- zmiany faktycznego zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości, na które oddziałuje hałas zakładu, nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania,

- zmiany obowiązujących dopuszczalnych poziomów hałasu.

Za przekraczanie poziomów hałasu określonych w wydanych decyzjach wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza w drodze decyzji administracyjne kary pieniężne. Wysokość kary zależy od pory doby i wielkości przekroczenia. Na wniosek zakładu, w przypadku, gdy zakład realizuje terminowo działania zmierzające do likwidacji stwierdzonych przekroczeń w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty złożenia wniosku, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może odroczyć termin płatności kary lub jej części (na czas nie dłuższy niż potrzebny do realizacji podjętych działań) oraz zmniejszyć jej wymiar. Jeżeli podjęte działania doprowadziły do likwidacji przekroczeń w założonym terminie, kara zostaje zmniejszona o wysokość środków wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia.

W określonych przepisami ustawy przypadkach wojewódzki inspektor ochrony środowiska może wstrzymać działalność powodującą pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrażającą zdrowiu lub życiu, prowadzoną bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem warunków pozwolenia, ustalić termin usunięcia naruszenia lub wstrzymać oddanie inwestycji do użytku. Innymi środkami, mobilizującymi do działań proekologicznych, są kary aresztu, ograniczenia wolności oraz grzywny, obciążające konkretne osoby winne zaniedbaniom.

W roku 2008 WIOŚ kontynuował działalność kontrolną w zakresie hałasów przemysłowych. Przeprowadzono 113 kontroli (tabela 7), obejmujących głównie zakłady przemysłu drzewnego, meblarskiego, rolno-spożywczego (ubojnie, masarnie, młyny, suszarnię, cukrownię), szklarskiego, branży ślusarskiej, metalowej, budowlanej, zakłady usługowe, dyskoteki i sklepy. Dominującymi źródłami hałasu były: instalacje wentylacji ogólnej, odpylania i odwiórowania, sprężarki, chłodnie, maszyny tartaczne i stolarskie, maszyny do wytwarzania konstrukcji metalowych, urządzenia do wytwarzania elementów budowlanych, instalacja przemiału zbóż, transport wewnątrzzakładowy, urządzenia nagłaśniające.

Szczegółowe informacje dotyczące wielkości stwierdzonych przekroczeń przedstawia wykres 4.

Tabela 7. Działalność kontrolna WIOŚ w roku 2008

| liczba kontroli kompleksowych | 28 |
| --- | --- |
| liczba kontroli problemowych | 53 |
| liczba kontroli interwencyjnych | 27 |
| liczba kontroli innych niż interwencyjne | 5 |
| liczba kontroli ogółem | 113 |
| liczba kontroli z pomiarami | 86 |
| liczba skontrolowanych zakładów | 110 |
| liczba zarządzeń pokontrolnych | 54 |
| liczba zakładów, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu | 62 |
| liczba zakładów, które zlikwidowały przekroczenia | 10 |
| liczba zakładów realizujących inwestycje przeciwhałasowe | 6 |

Wykres 4. Wyniki kontroli zakładów przemysłowych w zakresie ochrony środowiska przed hałasem

Całkowitej likwidacji przekroczeń w roku 2008 dokonało 10 jednostek:

- PROPART Sp. z o.o. – Mianowice 3K, 63-600 Kępno,

- METAL-BOX Danuta Nogaj – Zakład w Opatówku ul. Kaliska 34,

- Zakład Młynarsko-Paszowy „MŁYNPASZ” Spółka z o.o., ul. Ks. Kordeckiego 18, Białośliwie,

- Odlewnia Żeliwa „DRAWSKI” S A., ul. Szosa Dworcowa 30, Drawski Młyn,

- „AVA” Spółka z o.o., ul. Warsztatowa 4c, Piła,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARKOL” Marek Klimczak, ul. O.M. Kolbe 7c/1, Piła − Zakład Produkcyjny w Lipce, ul. Spokojna 1, Lipka,

- Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. w Kostrzynie ul. Żniwna 5, Kostrzyn – Sklep Biedronka nr 1256 przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Rawiczu,

- „HERMES” Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej ul. Wolności 1, Włoszakowice,

- De Heus Sp. z o.o. ul. Lotnicza 21 B, Łęczyca, Wytwórnia Pasz ul. Żwirowa 8, Grodzisk Wlkp.,

- PUPH DĄBEX Józef Nowak, ul. Mikołajczyka 6, Grodzisk Wielkopolski, Wytwórnia Parkietu przy ul. Malinowskiego 2 w Grodzisku Wlkp.

Likwidację przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu hałasu osiągnięto przez wykonanie obudów dźwiękochłonnych lub ekranów akustycznych dla głównych źródeł hałasu, zmianę lokalizacji źródeł hałasu, wymianę hałaśliwych urządzeń na mniej uciążliwe, zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w pomieszczeniach produkcyjnych, wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie zakładu, co ograniczyło uciążliwość transportu wewnątrzzakładowego, zmiany organizacyjne (ograniczenie produkcji i załadunku do pory dziennej) lub likwidację zakładu.

Inwestycje przeciwhałasowe w roku 2008 prowadziło 6 zakładów:

- Spółdzielnia Inwalidów „CHEMOS”, ul. Szkolna 1, Opalenica,

- Drukarnia Impresta, ul. Zacisze 16, Czerwonak,

- Firma „Piątek” Maciej Piątek, Zbigniew Piątek s.c. ul. Promienna 5, Strzałkowo,

- Zakłady Elektrochemiczne „ALCO–MOT” Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 21, Czarnków,

- Zakład Ślusarski – Grzegorz Walczak, ul. Kościuszki 38, Białośliwie,

- Ardagh Glass S.A., ul. Huty Szkła 2, Ujście.

W celu ograniczenia emisji hałasu dokonywana jest wymiana hałaśliwych urządzeń na mniej uciążliwe (Zakłady Elektrochemiczne „ALCO – MOT”, Zakład Ślusarski – Grzegorz Walczak), zwiększenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w pomieszczeniach produkcyjnych, m.in. przez wymianę okien i drzwi, zastosowanie kotary dźwiękochłonnej (Ardagh Glass S.A.), zastosowanie ekranów akustycznych i obudów dźwiękochłonnych (Ardagh Glass S.A., Spółdzielnia Inwalidów „CHEMOS”), montaż wywietrzników z tłumikami hałasu (Ardagh Glass S.A.), wygłuszenie wnętrza hałaśliwej komory wentylatorów (Drukarnia Impresta), nasadzenia zieleni dźwiękoizolacyjnej (Zakład Ślusarski – Grzegorz Walczak), częściowa wymiana nawierzchni dróg komunikacji wewnętrznej (Ardagh Glass S.A.), przeniesienie części produkcji do nowego budowanego obiektu, spełniającego wymagania w zakresie ochrony przed hałasem (Firma „Piątek” Maciej Piątek, Zbigniew Piątek).

Działalność kontrolna WIOŚ w zakresie hałasów przemysłowych przyczynia się systematycznie do zmniejszania liczby obiektów powodujących degradację klimatu akustycznego środowiska.